Einbaugarnitur FERROMAX

Teleskopierbare Einbaugarnitur zur Betätigung von erdverlegten Rohrnetzarmaturen in der Gas- und Wasserversorgung mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:

- Stufenlose Verstellbarkeit

- Selbsthaltend in jeder Auszughöhe

- Integrierte metallische Auszugsicherung in der Endlage

- Schlüsselstange aus Vierkantrohr aus Edelstahl 1.4301 / fvz. Stahl*

- Bruchsichere Kuppelmuffe, GGG, feuerverzinkt

- Vierkantschoner VK 27, GGG feuerverzinkt (bei Schieber)

- Vierkantschoner VK 12, GGG feuerverzinkt (bei Hausanschluss)

Befestigung

Kuppelmuffe mit integrierten Federelementen aus Edelstahl zur Herstellung einer formschlüssigen, zugsicheren Verbindung von Kuppelmuffe und Armaturenspindel (System KlickFix)*

Edelstahl Klammer aus gebogenem Federstahl zur werkzeuglosen Montage

(System EasyFix)*

Passkerbstifte:

- Sämtliche Normteile aus Edelstahl

- Großvolumige, formstabile Hülsrohre aus PE

- Hülsrohre vollflächig und zugsicher mit Glocke und Deckel verschweißt

- Montierte Signalfahne zum leichteren Auffinden

- Zur Übertragung von höheren Drehmomenten als nach DIN EN 1074-2 gefordert

*(Nicht Zutreffendes bitte streichen)

Teleskop-Einbaugarnitur für die Rohrdeckungsbereiche

- 0,7 - 1,0 m

- 0,9 - 1,3 m

- 1,0 – 1,5 m

- 1,2 - 1,8 m

- 1,5 - 2,0 m

- 1,7 – 2,8 m

oder _______ - ________ m

Passend für Absperrarmatur:

Hersteller:	________________________

Typ:		________________________

Nennweite:	________________________

Spindelanschlussmaß:___________________

Teleskop-Einbaugarnitur komplett liefern

BÜSCH Einbaugarnitur FERROMAX

oder gleichwertig

Hersteller:

BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH

Neuburger Straße 26

90451 Nürnberg

Deutschland

www.buesch.com 		Anzahl ........   EUR/Stück .........   EUR/Pos. .........